太平洋衛視DIY轉碟技術手冊         PACIFIC太平洋衛視 C-Sky-Net華人衛視 BS digital日本衛星

新京華電訊 編纂, 2001/7版

- 台灣地區接收APSTAR2R衛星基本參數

1.1 方位:  246’

1.2 仰角:  32’

1.3  LNB:  4點 ~ 4點半方向 (正視)

- 小耳朵轉碟與安裝

2.1 主機是RCA 992機種時

步驟1, 設定衛星及集波器.   MENU  >  接收器設定  >  衛星及集波器  >  Panam 8  >

名稱 = Panam 8 集波器編號 = LNB1 低L.O. 頻 = 9750 [註1] 高L.O. 頻 = 10600 [註1] 訊號切換器 = 否 波段選擇 = 22KHz

[註1]  (使用華衛LNB 12.25 ~ 12.75GHz時,

低L.O. 頻 = 11300, 高L.O. 頻 = 11300;

使用太衛通用型LNB 10.7 ~ 12.75GHz時,

低L.O. 頻 = 9750, 高L.O. 頻 = 10600)

>  OK  >  QUIT  (返回電視螢幕)

步驟2, 新增接收APSTAR2R衛星節目群組.   MENU  >  節目表單修訂  >  新增群組  >

名稱 衛星 = Panam 8 衛星頻率MHz = 12278 集波器極向 = 垂直 Symbol值 = 22425 Viterbi值 = 3/4 節目搜尋 = 是

>  OK  >  QUIT  (返回電視螢幕)

步驟3, 訊號檢測再確認.   MENU  >  接收器設定  >  數位訊號強度  >

衛星頻率MHz = 12278 集波器極向 = 垂直向 雜訊比 = 9.0 dB^ 負載: . 鎖定: I

>  (雜訊比調最大)

>  QUIT  (返回電視螢幕)

步驟4, 設定PDMC 節目頻道.   MENU  >  節目表單修訂  >  設定PDMC 節目頻道  >

衛星 = Sat. 2 衛星頻率MHz = 12278 集波器極向 = 垂直 Symbol 值 = 22425 節目表單更新 = 是

>  OK  (節目搜尋…, 節目清單),

>  OK  (返回電視螢幕)

2.2 主機是RCA 992SP機種時

步驟1, 設定衛星及集波器.   MENU  >  安裝  >  頻道搜尋  > (原始密碼)  1234

>  天線設定  >

天線選擇 = 1 衛星名稱 = APSTAR-2R 降頻器頻率 = 通用型 [註2] DisEqc輸入選擇 = 不啟用

[註2]  (使用華衛LNB 12.25 ~ 12.75GHz時,

降頻器頻率 = 11300;

使用太衛通用型LNB 10.7 ~ 12.75GHz時,

降頻器頻率 = 通用型.)

>  OK  > 手動搜尋

步驟2, 手動搜尋.

天線選擇 1 APSTAR-2R 下傳頻率 = 12278 極向 = 垂直 符碼率 = 22425 FEC = 3/ 4 廣播網搜尋 = 是 自動略過 = 否 進階搜尋

>  (訊號強度調最大, 固定碟型天線)

>  OK  (節目搜尋…, 節目清單), >  OK  (儲存)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

步驟3, 訊號檢測再確認.   MENU  >  安裝  >  解碼器資訊  >  訊號偵測  >

12406MHz (V) SR3000 3/4 訊號強度 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 訊號品質 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C-SKY-NET 1

>  (訊號強度和品質刻度調最大且需過半)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)