太平洋衛視轉碟技術手冊         PACIFIC太平洋衛視 C-Sky-Net華人衛視 BS digital日本衛星

新京華電訊 編纂, 2001/5B版

. 未經許可, 不得翻印

- 台灣地區接收APSTAR2R衛星基本參數

1.1 方位:  246’

1.2 仰角:  32’

1.3  LNB:  4點 ~ 4點半方向 (正視)

- 小耳朵轉碟與安裝

本轉碟工作, 以不動用客人主機當作調整碟型天線, 訊號檢測的工具為準則. 因此, 為了簡化

並統一轉碟作業規範, 執行工程師必須自備一套能夠正確調測的工具來完成轉碟工作. 建議可使用C-SKY 900 或Simon 910機種當作轉碟調測的工具.

2.1 調整碟型天線, 訊號檢測.

A. 使用C-SKY 900機種時

MENU  >  6系統設定  >  3裝設  >  2訊號檢測  >

訊號強度 190 ^ 訊號品質 100 % 誤碼率 0.0 e –6 網路名 C-SKY-NET 狀態 鎖定

>  (訊號強度調最大, 訊號品質100%, 誤碼率

等於0, 然後固定碟型天線)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)

B. 使用Simon 910機種時

新機首次開機, 或  MENU  >  5 安裝設定  >  (原始密碼)  1234  >  1 衛星資料設定  >

1. 衛星名稱 = APSTAR2R 2. LNB本地振盪 = 11300 3. 轉頻器頻率 = 12405 4. 極性 = 垂直 5. 符碼率 = 30000 6. 0/22k選擇 = 0 7. 開始搜尋 85 %

>  (訊號強度調最大, 固定碟型天線)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)

3. 客人主機參數設定.

A. 客人主機是RCA 992機種時

步驟1, 恢復原廠設定.   MENU  >  節目表單修訂  >  表單重設  >

步驟2, 設定衛星及集波器.   MENU  >  接收器設定  >  衛星及集波器  >  Panam 8  >

名稱 = Sat. 1 集波器編號 = LNB1 低L.O. 頻 = 9750 [註1] 高L.O. 頻 = 10600 [註1] 訊號切換器 = 否 波段選擇 = 22KHz

[註1]  (使用華衛LNB 12.25 ~ 12.75GHz時,

低L.O. 頻 = 11300, 高L.O. 頻 = 11300;

使用太衛通用型LNB 10.7 ~ 12.75GHz時,

低L.O. 頻 = 9750, 高L.O. 頻 = 10600)

>  OK  >  QUIT  (返回電視螢幕)

步驟3, 設定PDMC 節目頻道.   MENU  >  節目表單修訂  >  設定PDMC 節目頻道  >

衛星 = Sat. 1 衛星頻率MHz = 12278 集波器極向 = 垂直 Symbol 值 = 22425 節目表單更新 = 是

>  OK  (節目搜尋…, 節目清單),

>  OK  (返回電視螢幕)

步驟4, 訊號檢測再確認.   MENU  >  接收器設定  >  數位訊號強度  >

衛星頻率MHz = ----- 集波器極向 = 垂直向 雜訊比 = 9.0 dB^ 負載: . 鎖定: I

>  (雜訊比調最大)

>  QUIT  (返回電視螢幕)

B. 客人主機是RCA 992SP機種時

步驟1, 恢復原廠設定    MENU  >  安裝  >  重設為原始設定值  >  (原始密碼)  1234

>  OK  (重設為原始設定值…, 螢幕會停留在手動搜尋的位置) >  EXIT  >  天線設定

步驟2, 選擇天線設定(衛星及集波器).

天線選擇 = 1 衛星名稱 = APSTAR-2R 降頻器頻率 = 通用型 [註2] DisEqc輸入選擇 = 不啟用

[註2]  (使用華衛LNB 12.25 ~ 12.75GHz時,

降頻器頻率 = 11300;

使用太衛通用型LNB 10.7 ~ 12.75GHz時,

降頻器頻率 = 通用型.)

>  OK  > 手動搜尋

步驟3, 手動搜尋.

天線選擇 1 APSTAR-2R 下傳頻率 = 12278 極向 = 垂直 符碼率 = 22425 FEC = 3/ 4 廣播網搜尋 = 是 自動略過 = 否 進階搜尋

>  (訊號強度調最大, 固定碟型天線)

>  OK  (節目搜尋…, 節目清單), >  OK  (儲存)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

步驟4, 訊號檢測再確認.   MENU  >  安裝  >  解碼器資訊  >  訊號偵測  >

------ MHz (V) SR3000 3/4 訊號強度 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 訊號品質 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C-SKY-NET 1

>  (訊號強度和品質刻度調最大且需過半)

>  EXIT …  EXIT  (返回電視螢幕)

4. 安裝及作業內容

4.1 接收碟之拆裝調整; LNB之安裝調整

4.2 網路施工 (規格為FT90, 隔離度90%之5C同軸纜線); 客戶端接收端子之更新, 更換

4.3填寫工作單, 申請書及代收款, 客人簽名.                                        (完畢)